## Slide 1
오성철강 스마트 ERP 2.0
데이터 자산 통합 발전전략
현재 데이터 자산 + 레벨러 품질측정(AX사업) 확보 시, 연구실 서비스는 어떻게 진화하는가
슬리터 운영자 · 레벨러 운영자 · 품질 담당자 · 재무 담당자 · 영업 담당자 — 5개 부서 협의 기반
2026. 07
데이터 자산 통합 발전전략 보고

## Slide 2
01 — 현재 데이터 자산
4개 데이터군, 약 190만 건 — 그러나 연결되지 않음
그린ERP·자체ERP2.0·설비PLC·품질검사(SAIGE VIMS)가 각각 따로 운영되고, 레벨링 공정은 품질 데이터가 사실상 비어 있습니다.
ERP
그린ERP 연동
34,707 행
10개 테이블 · 거래처 60개사 · 10분 자동
2.0
자체 ERP2.0
14,513 행
11개 테이블 · 수기입력 비정기
PLC
설비 PLC (슬리팅+레벨링)
1,823,733 행
슬리팅 1,708,337 · 레벨링 115,396 · 2초 간격
VIMS
품질검사 SAIGE VIMS
1,954 건(88,059결함)
슬리팅 위주 · 레벨링 97건뿐 · 검토 필요
레벨링 공정의 데이터 공백 — 핵심 문제
현재 레벨링 품질검사는 "10장당 1회 육안 샘플링"이 전부입니다. 전체 생산량의 90% 이상이 검사를 받지 못하고, 평탄도(웨이브) 불량은 라인을 세우고 옆에서 봐야만 판단할 수 있어 실시간 전수 검사가 원천적으로 불가능합니다. 검사 기록도 남지 않아(보관율 0%) 클레임 대응 근거가 없습니다.
02

## Slide 3
02 — 레벨링 품질 데이터 확보 시
레벨러 AI 비전 품질측정 서비스 도입 (2026.07~12)
㈜한줌 공급 · 총사업비 5,500만원(정부출연금 4,950만원 · 민간부담금 550만원) · 소재표면·평탄도 데이터가 100% 전수로 쌓이기 시작합니다.
핵심성과지표(KPI) | 현재 | 목표 (도입 후)
철판 전수 검사율 | 약 10% (10장당 1회 샘플링) | 100% (전체 인라인 자동검사)
평탄도·표면 불량 검출률 | 측정 불가 (수작업 육안 의존) | 90% 이상
검사로 인한 라인 정지 횟수 | 1회 이상/코일 | 0회 (무정지 자동검사)
코일별 품질데이터 기록·보관율 | 0% (검사 기록 없음) | 100%
소재표면 검사
레벨러 전단부 카메라 2대 + LED 조명, 15~25m/min 연속 촬영 — 인라인 100% 전수
평탄도(3D) 계측
사링기 후단 3D 라인스캔+듀얼 레이저, ±0.3mm 정밀도, 3mm 기준 자동 판정
레벨러 PLC 상세
상부롤 압력·텐션·가동속도, Modbus TCP 100ms~2초 주기 실시간 수집
03

## Slide 4
03 — 통합 인사이트
Coil ID 하나로 입고부터 출고까지 전 과정을 잇는다
레벨링 품질 데이터가 더해지면, 코일 단위로 전 공정을 끝까지 추적할 수 있는 유일한 코일가공업체가 됩니다.
입고
(그린ERP)
→
레벨링
(PLC+신규 품질데이터)
→
슬리팅
(SAIGE VIMS)
→
출고·매출
(ERP2.0)
Coil ID 공통 키로 전 구간 연결
이 거래처 소재는 원래 품질이 좋은가, 우리 가공에서 문제가 생기는가? → 레벨링 vs 슬리팅 결함 비교로 소재/가공/감김 책임 구분
평탄도 불량이 잦은 규격·속도 조합이 있는가? → PLC(속도·장력·롤압력)와 평탄도 데이터를 결합해 공정조건 보정
어느 거래처에 우선 영업해야 하는가? → 영업대상 고객사 리스트에 품질 이력을 더해 접근 전략 세분화
완제품 폐기 손실은 얼마나 줄었는가? → 코일ID 기준 폐기 이력을 재무 데이터와 연결해 절감액 산출
04

## Slide 5
04 — 연구실 서비스 연계
기존 연구실 서비스, 품질 데이터를 갖추고 한 단계 진화
모두 기존 화면에 새 데이터를 추가로 붙이는 수준 — 추가 장비 투자 없이 소프트웨어 개발만으로 구현 가능합니다.
기존 서비스 | 현재 기능 | 품질 데이터 결합 시 진화
영업대상 고객사 리스트 | 재고·최근 작업 이력만으로 판단 | 거래처별 코일 품질 이력을 더해 영업 우선순위 세분화
현장 코일확정 (태블릿) | 코일 확정만 수행 | 확정 시점에 과거 품질 이력 표시, 위험 코일 사전 인지
세퍼레이터 셋팅 계산기 | 가공규격 기준 조합 계산 | 불량 잦은 규격에 보정값 제안 — 데이터 기반 계산기로 고도화
FAX 작업요청서 접수 | 작업지시 초안만 생성 | 소재 품질 이력 반영, 고위험 코일 우선 검토 안내
미출고현황 / 고객포털 | 재고·미출고 내역만 제공 | 코일별 품질 검사 결과를 증빙자료로 함께 제공
05

## Slide 6
05 — 이해관계자 협의
슬리터·레벨러 운영자, 품질·재무·영업 — 5개 관점 합의
데이터 통합 전략의 현실성을 검증하기 위해 5개 부서가 함께 논의했습니다.
슬
슬리터 운영자
"SAIGE 데이터에 데모 데이터가 섞여 있었다. 레벨러는 처음부터 이 문제를 반영해야 한다."
레
레벨러 운영자
"카메라·레이저가 라인을 세우지 않고 붙는다니 반갑다. 태블릿 교육도 1일이면 된다."
품
품질 담당자
"Coil ID로 100% 매핑되면 슬리팅과 레벨링을 같은 기준으로 비교할 수 있다."
재
재무 담당자
"우리 부담은 550만원뿐. 폐기 손실 한 건 규모를 생각하면 ROI 계산은 쉽다."
영
영업 담당자
"코일별 정밀 품질 리포트는 그 자체가 영업 자료다. 물량 큰 거래처부터 제안하겠다."
공통 합의: 레벨러 실증(6개월) 안정화 → 데이터 신뢰성 정비 → 연구실 서비스 반영 → 예측모델·확산 검토
06

## Slide 7
06 — 진화 로드맵
0단계 데이터 분리 → 4단계 예측·확산까지
5개 부서 협의를 통해 도출한 단계별 진화 로드맵입니다.
0
현재
~2026.06
4개 데이터군 분리 운영. 레벨링 품질 공백(전수검사율 10%). SAIGE VIMS 신뢰성 이슈.
1
레벨러 AX 구축
2026.07~12
소재표면·평탄도 검사 신규 구축. ERP·PLC 연동, 4주 실증. 전수검사율 100% 달성.
2
데이터 신뢰성 정비
2027 상반기
데모데이터 필터링·리뷰 프로세스 정비. Coil ID 기준 통합 품질 대시보드 구축.
3
연구실 서비스 연계
2027 하반기
영업·현장·고객포털에 품질 이력 결합. 세퍼레이터 계산기 데이터 기반 고도화.
4
예측·확산
2028~
불량 예측·설비 예지보전 모델 착수. 산업단지 내 타 업체, 4,000여 개사로 확산.
07

## Slide 8
SUMMARY
데이터는 이미 있고, 마지막 퍼즐이 채워지고 있습니다
지금
그린ERP·ERP2.0·PLC·SAIGE VIMS 4개 데이터군, 약 190만 건 — 그러나 레벨링 품질은 공백입니다.
6개월 후
레벨러 AI 비전 품질측정(AX사업)으로 레벨링 전수검사율이 10%에서 100%로 올라갑니다.
그 다음
Coil ID로 입고~출고 전 과정이 이어지면, 연구실 서비스가 품질 데이터를 갖춘 서비스로 진화합니다.
오성철강 스마트 ERP 2.0 · 데이터 자산 통합 발전전략 보고