## Slide 1
PR-DTC-3100
타퍼 텐션 원격 모니터링
전체 서비스 UI/UX 기획서
폰 설치 → 서버 실행 → 모니터링 → 통합 뷰
작성일 2026-09-01
오성철강 ERP2.0 · 연구실

## Slide 2
00 · 개요
왜 이 문서가 필요한가
지금까지 개별적으로 논의·검증한 내용 — 카메라+OCR, Gemini/Groq 하이브리드 인식, 실측 정확도 검증, 코일/PLC 연동 — 을 실제로 이 서비스를 쓰는 사람 입장에서 하나의 흐름으로 묶은 문서다.
1. 폰 설치
운행 시작할 때만
2. 서버 실행
인식 프로그램 (개발 서버)
3. 모니터링
평소엔 무신경, 문제 시 알람
4. 통합 뷰
PLC 데이터와 함께 확인
PR-DTC-3100
02

## Slide 3
01 · 전체 흐름
네 단계로 이어지는 사용자 흐름
폰 설치
서버 실행
모니터링
통합 뷰
핵심 전제 : 카메라는 상시 설치가 아니라 운행 시작할 때만 거치한다.
그래서 "카메라 없음"을 평소 정상 상태로 취급하고, 사람이 매 순간 신경 쓸 일을 최소화하는 것이 이 기획의 편의성 원칙이다.
PR-DTC-3100
03

## Slide 4
02 · STAGE 1 — 사용자: 현장 작업자
폰 설치
1
평소엔 폰을 서랍 / 책상에 보관 — 정상 상태, 아무것도 안 켜져 있음
2
운행 시작 시 컨트롤러 옆에 거치
3
IP Webcam 앱을 켜고, 관리자 화면에서 "연결됨" 확인
4
이후엔 1분마다 자동으로 촬영 · 인식 — 사람이 할 일 없음
5
작업이 끝나면 폰을 떼어 제자리에 둠
편의성 포인트
3번 "연결됨" 확인은 3단계(모니터링 화면)의 카메라 상태 카드와 그대로 연결된다.
별도 확인 절차가 아니라 같은 화면을 보는 것.
PR-DTC-3100
04

## Slide 5
03 · STAGE 2 — 사용자: 사무실/개발 PC 관리자
서버(인식 프로그램) 실행
실행 대상은 지금 단계에서는 개발 서버(개발 PC)로 한정한다
현장 실제 운영 PC가 아니라 개발/검증 목적 PC에서 먼저 돌려보고, 안정성 확인 후 현장 PC로 이전한다.
실행 위치 : 개발 PC (C:\OCR APP), 카메라 켜는 시점에 같이 실행
실행 파일 : run_ocr_monitor_gemini.bat 더블클릭 한 번으로 끝
내부 동작 : 로컬 Tesseract 1차 → Gemini 2.5 Flash-Lite 2차 → Groq(Qwen3.8-27B) 3차, 하나라도 성공하면 확정
오늘 실측으로 검증된 수치
Groq 단독 정확도 | 100% (62.6% / 15V / 750um / 0.3 / 1204mm / 62.6 전부 일치, 반복 테스트)
이미지 리사이즈 | 640px로 축소 시 토큰 41%↓ (2,358→1,390) · 정확도 손실 없음
최적 해상도 | 640px — 320px 밑으로는 값이 틀리기 시작함
Groq 무료 한도 | 분당 8,000토큰 · 일 1,000요청 — 리사이즈 적용 시 하루 약 850장 처리 가능
Gemini 한도 | 공식 한도 비공개 → 자체 안전장치로 시간당 40회 제한
PR-DTC-3100
05

## Slide 6
04 · STAGE 3 — 사용자: 관리자 (연구실 → AI 인식 보조 현황)
모니터링
이 화면은 "지금 문제 있는지 없는지"를 로그를 뒤지지 않고 바로 판단하기 위한 것이다.
카메라 상태
미설치
회색 · 정상 (평소 상태)
연결됨
녹색 · 프레임 정상 수신 중
응답없음
빨강 · 연결 후 5분 이상 끊김 (진짜 문제)
Gemini / Groq 상태 카드
provider별 : 마지막 성공/실패 시각 · 연속 실패 횟수 · 평균 응답시간 · 이번 시간(Gemini)·오늘(Groq) 호출 수 / 한도
+ 에스컬레이션 로그 표 · "지금 테스트 호출 보내기" 버튼으로 배포 직후 바로 확인
알람
조건 | 동작
Gemini/Groq 연속 실패 5회 이상 | 경고 배너 + 알림
로컬+Gemini+Groq 모두 실패 | 위험 배너 + 즉시 알림
연결됨 상태에서 5분 이상 무응답 | 경고 배너
PR-DTC-3100
06

## Slide 7
05 · STAGE 4 — 사용자: 관리자 (레벨링 통합 타임라인)
통합 뷰에서 결과 확인
작업자가 레벨링 패드에서
코일ID · 박스 선택
PLC 데이터(LEVELING_DATA)에
코일ID/박스 태깅
해당 시간대(start_ts~end_ts)와
taper_tension_readings 시간 매칭
레벨링 통합 타임라인에서
한 화면으로 확인
핵심
DTC-3100 텐션 데이터는 별도 태깅 없이, 그 코일 · 박스의 PLC 운행 시간대와 taper_tension_readings.captured_at이 겹치는 구간으로 매칭된다.
코일 하나를 선택하면 ERP 사양, 박스별 진행, 사이클타임/속도 그래프에 이어 텐션 그래프까지 한 화면에서 시간순으로 보인다 — 이미 이 화면에 자리는 파여 있고("카메라 배포 후 연동 예정"), 데이터만 채우면 된다.
PR-DTC-3100
07

## Slide 8
06 · 개발 단계 지원 도구
지금 바로 쓸 수 있는 것
카메라가 아직 상시 배포되지 않은 지금, 이미 확보한 사진으로 파이프라인을 미리 검증하기 위해 만든 도구.
AI 인식 검증 (개발용)
연구실 → 사진 폴더 선택 → 브라우저에서 직접 Groq 호출 → 결과를 사진과 나란히 확인. ai_recognition_validation_log에 누적 저장.
해상도별 최소 크기 찾기
같은 화면에서 사진 1장을 640~128px로 순차 축소하며 토큰 · 정확도 비교. 오늘 테스트로 640px 최적임을 실측 확인.
batch_ai_extract.py
대량 사진을 커맨드라인에서 일괄 처리하고 싶을 때용 스크립트 (로컬 PC 실행).
PR-DTC-3100
08

## Slide 9
07 · 데이터 구조 요약
테이블 구성
테이블 | 용도
taper_tension_readings | 실제 운영 중 확정된 텐션 값 (기존)
ai_escalation_log | Gemini → Groq 에스컬레이션 호출 이력 (신규, 3단계 화면용)
camera_heartbeat | 카메라 프레임 수신 시도 기록 (신규, 카메라 상태 판정용)
ai_recognition_validation_log | 개발용 검증 도구의 테스트 결과 누적 (신규, 이미 배포됨)
PR-DTC-3100
09

## Slide 10
08 · 남은 구현 순서
다음 단계
1
ai_escalation_log, camera_heartbeat 테이블 생성 + RLS
2
ocr_monitor_gemini.py에 Groq 폴백 함수 + 두 테이블 로깅 추가 (640px 리사이즈 적용)
3
3단계 관리자 화면(AI 인식 보조 현황) 실제 페이지 작성 + LabPage 등록
4
leveling-integrated-timeline.html의 텐션 자리에 실제 매칭 로직 연결
5
개발 서버에서 위 1~4번을 먼저 안정화 (카메라도 개발 서버 옆에서 임시 거치해 테스트)
6
개발 서버 검증이 끝나면 현장 PC로 이전 + 카메라 실배포 후 웹툰 순서대로 현장 검증
PR-DTC-3100
10